## Slide 1: 용접로봇 자동화
용접로봇팀
김태준, 하현진, 서승훈
정태수, 전재훈

## Slide 2
용접 자동화
2021 CAI Lab Meeting

## Slide 3: 목차
이번 주 작업
다음 주 예정

## Slide 4: 1. 이번 주 작업
1-1. Unet 3+ 성능 향상
# Unet 3+의 학습 정확도를 늘릴 수 있는 방안 탐색 및 시도
1) Loss function 변경
- 기존: BCE loss  BCE loss + IOU loss 로 시도
- 현재 Dice coefficient 방식으로 정확도를 측정하고 있기에
유사한 방식인 IOU loss를 추가하여 학습을 진행할 시 정확도 결과가 향상될 것으로 기대
2) Image Scale 변경
- 기존: 원본 이미지 크기를 0.5배로 resize하여 사용  원본 크기 그대로 시도
- input image의 해상도를 높임으로써 정확도가 올라갈 것으로 기대

## Slide 5: 1. 이번 주 작업
1-1. Unet 3+ 성능 향상
# Unet 3+의 학습 정확도를 늘릴 수 있는 방안 탐색 및 시도
1) Loss function 변경
train_loss 그래프[좌: BCE / 우: BCE+IOU]
 | Valid Score | Test Score
BCE | 0.793028 | 0.790879
BCE+IOU | 0.816148 | 0.843463
차이값 | 0.023120 | 0.052584

## Slide 6: 1. 이번 주 작업
1-1. Unet 3+ 성능 향상
# Unet 3+의 학습 정확도를 늘릴 수 있는 방안 탐색 및 시도
2) Image Scale 변경
train_loss 그래프[좌: 0.5 scale / 우: 1.0 scale]
 | Valid Score | Test Score | 학습 시간
0.5 scale | 0.816148 | 0.843463 | 1.0 scale에서 4배 ↑
1.0 scale | 0.783294 | 0.720200 | 
차이값 | 0.032854 | 0.123263 | 

## Slide 7: 1. 이번 주 작업
1-2. 용접 로봇 적용
# 현재 용접 로봇에 적용된 코드: keras 모델로 구현
1) pytorch로 학습시킨 Unet3+ 모델을 keras로 변형 시도
 라이브러리 버전 미지원 등으로 인해 힘든 상황
 keras 환경을 새로 구성하여 학습 시도 예정
# 현재 용접 모재의 각도에 따라 경로 검출이 되지 않는 현상이 존재
2) 검출 정확성 향상을 위한 알고리즘 수정
 2D 이미지에서 Labeling한 직선의 각도에 따라
그리는 방식을 다르게 할 수 있도록 연구 예정
 ex) x, y축을 각도에 맞춰서 새로 지정
3) 다양한 각도의 데이터들을 추가 생성 하여 학습 예정
 다른 ai application 사례 및 논문들을 찾아보며
데이터들을 어떻게 생성 및 추가하였는지 조사 예정

## Slide 8: 2. 다음 주 예정
1. Loss function 수정 후 전이학습 시도
2. Image Scale에 따른 차이 원인 분석
3.Keras 환경에서 Unet 3+ 학습 시도
4. AI Application 논문들을 찾아보며 데이터 적용 및 추가 사례들을 조사
5. Unet 3+ 정확도 향상 방안 탐색

## Slide 9
용접 불량 검사
2021 CAI Lab Meeting

## Slide 10: 1. 이번주 작업
1.3.1 강화학습 적용 가능 여부 확인
데이터 수집
1) 전류 : [ 80, 100, 120, 140, 160 ] (A)  5가지
2) 전압 : [ -2, -1, 0, +1, +2 ] (V)  5가지
3) 용접 속도 : [ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ] (mm/s)  7가지
4) 가스 공급 속도 : 15L/min (고정)
5) 용접 각도 : 45° (고정)
연구에 적용 가능한 강화학습 기법 조사 및 공부 진행중
비드 형상 측정 방법 학습중
1.3 강화학습을 통한 용접 파라미터 최적화
175개의 데이터 수집 진행 예정 (72/175 )

## Slide 11
용접 로봇 Calibration
2021 CAI Lab Meeting

## Slide 12: 1. 각도 부분에 정규근사화 가중치 부여
부여전
부여후
단위 : Rad

## Slide 13: 1. 각도 부분에 정규근사화 가중치 부여
부여전
부여후
단위 : %

## Slide 14: 2. 정규근사화 & Softmax
이미지 데이터 셋중 임의로 n장씩 비복원 추출하여,
m회 연산하는 방식
그러면, 결과값의 행렬값들의 각각 요소가, 중간계산
결과로 m개의 set가 구성된다.
하나의 요소만 놓고보면
X = [x1, x2 …. Xm]

## Slide 15: 2. 정규근사화 & Softmax
X = [x1, x2 …. xm], Z = [z1, z2 …. zm]
For All i, j [0, 1, 2, 3]
Tij = xij * zij
Z = Softmax(Z)
T

## Slide 16: 3. Euclidean Distance Error
단위 : %
Normalization
Normalization & Softmax

## Slide 17: 4. Rotation Average Error
단위 : %
Normalization
Normalization & Softmax

## Slide 18: 5. 결론
Euclidean Distance Error 는 Softmax함수를 적용해주었더니, 오차가 많이 감소하
였다.
평균 (0.0053% -> 0.0032%)
2. Rotation Average Error는 오히려, Error값이 증가하는것을 확인하였다.

## Slide 19: 6. 향후 계획
이전 방식은 1번 ~ m번 연산 결과 Matrix값의 각 원소들에 대해, 정규근사화를 시킨 후 이를 Softmax에
적용시킨 방식 그리고, 최종 결과를 이전에 소개했던 Rotation_Factor 구하는 방법으로 Rx, Ry, Rz를 계
산
….
1
m
Rotation 부분의 경우 위 삼각함수 식들이 xij가 되고,
For all Transformation Matrix (1 ~ M)
zij = normalization(xij)
zij = softmax(zij)
For all i, j v [0, 1, 2, 3]
Tij = Xij*Zij
T
*X = [x1, x2 …. xm], Z = [z1, z2 …. zm]

## Slide 20: 6. 향후 계획
1번 ~ m번 에서, 이전에 소개했던, Rotation_Factor = [Rx, Ry, Rz]를 구하는 방법을 이용해, 각각 Rotation Factor를 구하고, 각 요소들에 의해, 리스트를 만든후, 이 값들에 대해, 정규근사화 및 Softmax 적용
….
1
m
Rx = [Rx1, Rx2 …. Rxm]
Ry = [Ry1, Ry2 ….Rym]
RZ = [Rz1, Rz2 …. Rzm]
zx = normalization(Rx), zy = normalization(Ry), zz = normalization(Rz),
zx = softmax(zx), zy = softmax(zy), zz = softmax(zz)
Rotation_Factor = [Rx*Zx, Ry*Zy, Rz*Zz]
T
T
T

## Slide 21: 6. 향후 계획
Auto Hand Eye Calibration
* : 소개만할부분 , * : 향후 시행할 부분, * : 독창적으로 구현한 부분
전처리
Camera Parameter 구하기
(Marker 인식, Camera Instrinsic Parameter 계산, Extrinsinc Parameter 계산)
Robot Parameter 구하기
(Robot Parameter 얻기, Offset 보정, 노이즈 제거)
연산
1. 어떤 데이터를 어떻게 사용해서 연산하는가?
2. 어떤 Hand Eye Calibration 방정식을 사용해서, 적용시켰는가?
후처리
1. 연산된 결과들을 어떻게 처리해서 오차를 줄였는가?
2. Rotation Parameter 구하는 방법
3. 평가기준 제시

## Slide 22: 감사합니다